## Slide 1
老年人姿态识别系统
基于 STM32F103C6T6、ADXL345 与 OneNET 的实时姿态监测方案
核心能力
• 识别正常、疑似跌倒、久坐三类状态
• OLED 本地显示，ESP8266 上传 OneNET 云平台
• 微信小程序查看实时状态、历史记录与手机端提醒
嵌入式终端
云端同步
移动看护
老年人姿态识别系统
01

## Slide 2
系统要解决的是无人值守时的姿态风险
把姿态异常从“事后发现”提前到“实时提醒”。
场景痛点
• 老人独处时跌倒不易及时发现
• 长时间静坐会增加健康风险
• 人工看护无法持续盯守状态
设计目标
• 低成本硬件即可完成监测
• 本地可看，远程也可看
• 异常状态能触发明确提醒
评审看点
• 传感器数据进入实际判断逻辑
• 开发板、云平台、小程序链路闭环
• 演示可重复，状态变化可观察
老年人姿态识别系统
02

## Slide 3
数据链路从姿态采集一直闭环到手机端
硬件端负责采集和判定，云端负责同步，小程序负责看护展示。
ADXL345
三轴加速度
姿态变化输入
→
STM32F103C6T6
角度计算
跌倒/久坐判定
→
OLED
现场状态
角度与静止时间
→
ESP8266
Wi-Fi 连接
MQTT 上报
→
OneNET
设备属性
Val1 / Val2 / Val3
→
微信小程序
实时状态
历史记录与提醒
实际演示中，开发板通过手机热点连接网络，OneNET 设备属性刷新后，小程序通过 HTTPS 查询并显示状态。
老年人姿态识别系统
03

## Slide 4
硬件选型围绕“可穿戴、可联网、可现场观察”展开
核心硬件已经能支撑比赛现场的完整功能演示。
STM32
F103C6T6 主控
ADXL345
三轴加速度传感器
ESP8266
Wi-Fi / MQTT 通信
OLED
本地状态显示
可扩展硬件接口
• LED 状态灯：用颜色区分正常、跌倒、久坐，最适合现场展示
• 按键确认：异常发生后由看护者确认处理，和小程序“确认处理”功能呼应
• SIM900 / GPS / 语音模块：作为后续扩展方向，不影响当前核心链路
老年人姿态识别系统
04

## Slide 5
姿态识别逻辑用阈值法实现，便于解释和现场复现
算法重点是把传感器原始变化转成明确的状态码。
输入数据
• 读取 X / Y / Z 三轴数据
• 将 ADXL345 数据转为有符号值
• 根据 Z 轴估算姿态角
核心阈值
• 角度 < 50：疑似跌倒
• 静止时间 > 20 秒：久坐
• 三轴变化量 > 25：计时清零
输出状态
• 0：状态正常
• 1：疑似跌倒
• 2：久坐提醒
→
→
老年人姿态识别系统
05

## Slide 6
小程序把云端属性转成看护者能直接理解的状态
当前链路已经通过开发板、热点、OneNET 和手机端完成联通验证。
云端属性
• Val1：姿态状态码
• Val2：姿态角度
• Val3：静止时间
• MQTT 上报，HTTPS 查询
小程序轮询间隔设置为 1 秒，并加入 5 秒请求超时，避免请求堆积。
移动端功能
• 首页显示当前状态、风险等级和护理建议
• 疑似跌倒触发手机振动和弹窗提醒
• 历史记录页保存最近状态变化
• 支持模拟通知家属与确认处理
老年人姿态识别系统
06

## Slide 7
重点代码库按评审关注点整理，能快速定位核心实现
提交包保留源码、工程配置、原理图和可烧录 hex。
STM32程序/User/main.c
主流程、姿态判定、OLED 显示、云端上传调度
User_Libraries/ADXL345.c
软件 I2C、寄存器配置、三轴数据读取
user_esp8266_OneNetMQTT.c/.h
Wi-Fi、MQTT、OneNET 产品与设备参数
微信小程序/pages/index
实时状态、刷新、报警提醒、历史记录入口
微信小程序/pages/history
独立历史记录页与统计摘要
Project/Template.hex
当前编译生成的烧录文件
老年人姿态识别系统
07

## Slide 8
演示视频按六个场景展开，重点拍实物状态变化
建议总时长控制在 2 分 40 秒到 3 分钟。
1
开场
展示开发板、传感器、OLED 与小程序
2
正常
设备平放，OLED 与小程序显示状态正常
3
跌倒
转动设备，触发 FALL 与手机端告警
4
久坐
静止超过 20 秒，显示 SIT 与久坐提醒
5
恢复
轻微移动设备，静止时间清零
6
历史
打开历史记录页，展示最近状态变化
老年人姿态识别系统
08

## Slide 9
提交材料已经形成完整闭环
技术说明、代码、演示视频分别对应“讲清楚、能复现、看得见”。
技术文档
说明系统背景、硬件组成、软件流程、测试方法和应用价值。
重点代码包
保留 STM32 工程、小程序、原理图、hex 和代码说明，便于评审复核。
功能演示视频
用正常、跌倒、久坐、恢复、历史记录展示完整功能链路。
结论：本系统已实现“姿态采集 → 本地识别 → 云端同步 → 小程序看护”的闭环演示。
老年人姿态识别系统
09